## Slide 2
Análisis de puntos y áreas
Juan David Zuluaga Ortiz
Análisis Geoespacial
Facultad de Minas
Medellín
2026-1S

## Slide 3
Pregunta de investigación
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
Identificar que relación existe entre las zonas susceptibles a inundaciones con el Índice de Área Foliar (LAI) y variables topográficas en el departamento de Antioquia
Puntos: eventos de inundación
Áreas: Municipios de Antioquia
Superficies:
  Modelos digitales de Terreno (ANADEM)
  Mapa de pendientes (Derivado de MDT)
  Índice de área foliar (LAI)
  Índices topográficos (Derivados del MDT)

## Slide 4
Inventario de inundaciones
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
Base de datos DAGRAN:
  1073 eventos en total
Base de datos GEOHAZARD:
  197 eventos en total asociados a inundaciones
Total eventos: 1270 inundaciones
Procesamiento:
  Eventos delimitados temporalmente a partir del año 2002.
  Validación de coordenadas y localización
  Validación de no repetición de eventos
  Validación de eventos entre fuentes

## Slide 5
Análisis de cuadrantes
Distancia optima ancho de banda: Silverman 24509.45m
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
Parámetro | Total (Eventos / cuadrante) | Densidad (Eventos / Área Cuadrante)
Media | 5.60 | 0.0093
Desv. Est. | 12.14 | 0.0202
Máximo | 86 | 0.1432

## Slide 6
Densidad de Kernel
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
Distancia optima ancho de banda:
Silverman 24509.45m
Mayores densidades localizadas en el centro del departamento (Entre los municipios del Valle de Aburrá y aledaños) y un segundo lomo de menor magnitud localizado sobre el golfo de Urabá

## Slide 7
Análisis de vecino más cercano
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
Para el vecino de primero orden, la media se localiza en 810.8m.
Los primeros ordenes se encuentran fuertemente acotados por distancia nula debido a la cercanía de los eventos.
Las medias y medias se empiezan a acercar alrededor del orden 10

## Slide 8
Función F y G de Ripley
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
El patrón de las funciones F(d) y G(d) de Ripley evidencia un patrón de puntos clusterizados

## Slide 9
Clusterización
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
El diagrama de siluetas muestra que el parámetro optimo es k = 2, sin embargo, todos los escenarios muestran un correcto agrupamiento. En apoyo con la regla del codo, se seleccionan 4 clústeres.

## Slide 10
Clusterización
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
Clusterización con rasgos regionales.
Cluster 0: 499 eventos
Cluster 1: 218 eventos
Cluster 2: 201 eventos
Cluster 3: 352 eventos

## Slide 11
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
Clusterización
Clusterización con rasgos regionales.
Cluster 1: 179 eventos: Urabá Antioqueño
Cluster 2: 133 eventos: Occidente
Cluster 3: 694 eventos: Zona centro y Sur
Cluster 4: 264 eventos: Oriente y Nororiente

## Slide 12
Análisis de puntos
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
Variables
Variables asociadas a la cuenca
Variables asociadas a la condiciones locales
Area
Pendiente media
LAI medio
Índice de posición topográfica (TPI)
Índice de rugosidad topográfica (TRI)
Índice de humedad topográfica (TWI)
Curvatura
Elevación
Estas variables fueron generadas como el valor medio asociada a la cuenca de ocurrencia del evento.

## Slide 13
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
Modelo Generalizado: Binomial
Se generaron 1270 puntos de no ocurrencias con una separación mínimo de 1km a eventos registrados y se realizó la asignación de las variables mencionadas anteriormente.
Variable | p-value
Area | 0.000
Pendiente | 0.000
Elevación | 0.000
LAI | 0.000
Curvatura | 0.000
TWI | 0.172
TPI | 0.000
TRI | 0.000
Se descarta dicha variable
Ocurrencias: Inund = 1
No ocurrencias: Inund = 0

## Slide 14
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
Modelo Generalizado: Binomial
El R² del modelo mejoró aumentó en un 8%
Modelo con un buen desempeño (ROC AUC = 0.912)
Accuracy: 0.8403 Precision: 0.8404 R²: 0.5320 R² adjusted: 0.5307
Variable | p-value
Area | 0.000
Pendiente | 0.000
Elevación | 0.000
LAI | 0.000
TPI | 0.000
Curvatura | 0.000
TRI | 0.020
El LAI puede ser visto como una variable descriptiva del proceso significativa dado que representa las coberturas del suelo en la cuenca.

## Slide 15
Análisis de áreas: Variables
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas

## Slide 16
Variables
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas

## Slide 17
Cluster espacial
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
Se observan agrupaciones regionales caracterizados por las zona de baja pendiente, y de diferentes condiciones urbanizadas

## Slide 18
Autocorrelación espacial
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
Variables como “Curv_mean” y “TPI_mean” no evidencian autocorrelación espacial.

## Slide 19
Autocorrelación espacial
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
Total eventos
Pendiente

## Slide 20
Autocorrelación espacial
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
LAI
TRI

## Slide 21
Distribución de eventos
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
Se observan agrupaciones regionales caracterizados por las zona de baja pendiente, y de diferentes condiciones urbanizadas
Media << Varianza:
Sobredispersión

## Slide 22
Modelo Binomial Negativo
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
R²: 0.3577
R² adjusted: 0.3418
Moran de los residuos:
I=-0.012, p-value = 0.4880
Variable | Variable | p-value
X1 | Pend_mean | 0.000
X2 | LAI_std | 0.018
X3 | Elev_cv | 0.043
Offset = log(A)

## Slide 23
Modelos SAR
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
SAR - SLX
SAR
SDEM

## Slide 24
Modelos SAR
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
SAC
SDM
Los modelos SAR tienden a sobreestimar el numero de eventos en algunos municipios Y subestimar otros. que corresponden a los municipios con mayor numero de eventos.
Los p-values de los modelos evidencian autocorrelación espacial de los residuos
Modelo | R² | R² adjusted | Índice Moran | p-value
SAR-SLX | -1.7213 | -1.7659 | 0.098 | 0.0350
SAR | -0.9656 | -1.0143 | 0.187 | 0.0020
SDEM | -4.2304 | -4.4964 | 0.384 | 0.0010
SAC | -0.3646 | -0.3984 | 0.483 | 0.0010
SDM | -0.9012 | -0.9979 | 0.036 | 0.1820

## Slide 25
Modelo ICAR
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
ICAR: Distribución binomial negativa
Matriz de contigüidad tipo Queen.

## Slide 26
Modelo Leroux
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
Leorux: Distribución binomial negativa
Lambda aproximadamente 70%

## Slide 27
Modelo de Regímenes
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
R²: 0.4279
R² adjusted: 0.4137
Moran de los residuos:
I=0.011, p-value = 0.3550

## Slide 28
Modelo GWR
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
Kernel: Adaptative Bisquare
Ancho de banda optimo: 92
Mejor ajuste del modelo en las regiones occidentales y orientales del departamento.

## Slide 29
Resumen de Modelos
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas
Modelo | R² | R² adjusted | Índice Moran | p-value
Binomial Negativo | 0.3577 | 0.3418 | -0.012 | 0.4880
SAR-SLX | -1.7213 | -1.7659 | 0.098 | 0.0270
SAR | -0.9656 | -1.0143 | 0.187 | 0.0020
SDEM | -4.2304 | -4.4964 | 0.384 | 0.0010
SAC | -0.3646 | -0.3984 | 0.483 | 0.0010
SDM | -0.9012 | -0.9979 | 0.036 | 0.1820
ICAR | 0.7168 | 0.7097 | -0.021 | 0.4260
Leroux | 0.9626 | 0.9617 | -0.068 | 0.1300
Regimenes | 0.4279 | 0.4137 | 0.011 | 0.3550
GWR | 0.3050 | 0.2820 | 0.006 | 0.3820
Persistencia en autocorrelación de residuos y grandes errores
Mejor ajuste
Detecta variabilidad espacial en regiones pero subestima los eventos

## Slide 30
Referencias
Aristizábal, E. V., Correa, D., García, C., Valencia, A. M., & Zabaleta, E. A. (2025). Geohazard: base de datos por movimientos en masa y avenidas torrenciales en Colombia y el departamento de Antioquia. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 35(1), 131-147. https://doi.org/10.18359/rcin.7786
Aristizábal, E. V. (2026). Análisis Geoespacial. GitHub Pages. https://edieraristizabal.github.io/Libro_AnalisisGeoespacial/intro.html
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia. (s.f.). Inventario de eventos por inundaciones en el departamento de Antioquia [Base de datos]. Gobernación de Antioquia. https://www.antioquia.gov.co/gobernacion/departamentos-administrativos/dagran
Kejing Zhou, Fanhua Kong, Haiwei Yin, Georgia Destouni, Xueying Zhuang, Yulong Ban, Liding Chen, Urban green infrastructure for flood resilience: Runoff sink-source regime shifts and vegetation structure influences, Geography and Sustainability, Volume 6, Issue 5, 2025, 100333, ISSN 2666-6839, https://doi.org/10.1016/j.geosus.2025.100333.
Laipelt, L., Comini de Andrade, B., Collischonn, W., de Amorim Teixeira, A., Paiva, R. C. D. d., & Ruhoff, A. (2024). ANADEM: A Digital Terrain Model for South America. Remote Sensing, 16(13), 2321. https://doi.org/10.3390/rs16132321.
National Aeronautics and Space Administration. (2021). MOD15A2H MODIS/Terra leaf area index/FPAR 8-day L4 global 500 m SIN grid (Version 6.1) [Data set]. LP DAAC. https://www.earthdata.nasa.gov/data/catalog/lpcloud-mod15a2h-061
National Aeronautics and Space Administration. (s.f.). CMR concept ID C2764692443-ORNL_CLOUD [Data set]. Earthdata Search. https://cmr.earthdata.nasa.gov/search/concepts/C2764692443-ORNL_CLOUD.html
Rue, H., Martino, S., & Chopin, N. (2009). Approximate Bayesian inference for latent Gaussian models using integrated nested Laplace approximations (with discussion). Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 71(2), 319–392. http://www.r-inla.org
Salazar, J. F., Villegas, J. C., Rendón, A. M., Rodríguez, E., Hoyos, I., Mercado-Bettín, D., & Poveda, G. (2018). Scaling properties reveal regulation of river flows in the Amazon through a “forest reservoir”. Hydrology and Earth System Sciences, 22(3), 1735–1748. https://doi.org/10.5194/hess-22-1735-2018
xDEM Contributors. (2026). xDEM: Analysis of digital elevation models and elevation point clouds in Python (Version 0.2.0) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.19636034
Análisis Geoespacial 2026-S1
Facultad de Minas

## Slide 31
Gracias